RIS3214P系列

14口全千兆工业级导轨式非管理型以太网交换机

| 产品特性 |  |
| --- | --- |

- 最多支持14个千兆口,全部电口，12口支持POE/POE+

- 工业IP40防护等级

- 默认导轨，可选挂墙

| 交换机参数 |  |
| --- | --- |

| 网络接口 |
| --- |
| 端口描述 | 总端口：14个 最多支持14个千兆口,全部电口，12口支持POE/POE+ |
| 电源 |
| 电源输入 | 冗余输入，双路48VDC（44~53VDC） |
| 电源功耗 | ＜10W |
| 保护 | 支持过载保护和反向保护 |
| POE特性 |
| POE供电标准 | 支持IEEE802.3af/at标准POE供电 |
| 单端口输出功率 | 15/30W，IEEE802.3af/at |
| 供电引脚 | 1/2(+)，3/6(-)；4芯供电 |
| 技术 |
| 以太网规范 | IEEE 802.3: 10Base-T IEEE 802.3u: 100Base-TX和100Base-FX IEEE 802.3z: 1000BaseX IEEE 802.3ab: 1000Base-T |
| MAC地址表 | 8k |
| 优先级队列 | 8个 |
| 巨帧 | 10240 bytes |
| 处理方式 | 存储转发 |
| 交换机特性 | 交换延迟时间: <10μs 交换机背板带宽: 56Gbps |
| 机械特性 |
| 尺寸 (W x D x H) | 45 x 140 x 118mm |
| 防护等级 | IP40 |
| 安装方式 | 默认导轨，可选挂墙 |
| 重量 (g) | ≤3KG |
| 环境 |
| 存储温度 | -40~85℃ |
| 工作温度 | -40~75℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%无凝露 |
| 认证 |
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) | 接触放电6 kV，空气放电8 Kv 10 V/m，80MHz~ 1 GHz 信号端1 kV，电源输入端2 kV 电源输入端：2kV（线/地），1kV（线/线） 10 V，150kHz~80 MHz |
| 冲击 | IEC60068-2-27 |
| 跌落 | IEC60068-2-32 |
| 震动 | IEC60068-2-6 |
| 安全等级 | EN60950-1 |
| 质保期 | 5 年 |

| 交换机尺寸 |  |
| --- | --- |