RIS5009系列

9口百兆工业级导轨式管理型以太网交换机

| 产品特性 |  |
| --- | --- |

- 最多可支持9个百兆口，其中百兆SC/ST/FC光口数量最多3个

- 支持私有冗余环网保护（切换时间＜20ms）MSTP/RSTP/STP

- 支持QoS、VLAN、IGMP Snooping、GMRP等管理功能

- 工作温度范围 -40℃ ~ 75 ℃

| 交换机参数 |  |
| --- | --- |

| 网络接口 |
| --- |
| 端口描述 | 总端口：9个 固定两种模式 6个百兆电口，3个百兆SC/ST/FC光口； 7个百兆电口，2个百兆SC/ST/FC光口 |
| 电源 |
| 电源输入 | 24V输入: 双路12~36VDC，4针端子 220V输入：单路85-265VAC/77-300VDC，4针端子 |
| 电源功耗 | <9W |
| 保护 | 支持过载保护和反向保护 |
| 技术 |
| 以太网规范 | IEEE 802.3: 10Base-T IEEE 802.3u: 100Base-TX和100Base-FX IEEE 802.3x: 流量控制 IEEE 802.3ad: LACP (端口汇聚控制协议) IEEE 802.1D: STP (生成树协议) IEEE 802.1p: COS (服务等级) IEEE 802.1Q: VLAN 标签 IEEE 802.1w for RSTP (快速生成树协议) IEEE 802.1s for MSTP (多生成树协议) IEEE 802.1x 安全认证 IEEE 802.1AB for LLDP 链路层发现协议 |
| MAC地址表 | 8K |
| 优先级队列 | 4个 |
| 巨帧 | 1632 bytes |
| 处理方式 | 存储转发 |
| 交换机特性 | 交换延迟时间: <10μs 交换机背板带宽: 7.6Gbps VLAN数: 4096 IGMP组播组: 256 支持端口限速 |
| 安全特性 | HTTP/telnet 增强网络安全协议 开启/关闭端口 基于MAC的端口安全机制 基于端口的网络连接控制 (802.1x) RADIUS安全认证 通过VLAN (802.1Q )网络隔离 SNMP v1/v2c/v3加密验证和访问控制 |
| 软件特征 | 支持MSTP/RSTP/STP 支持私有环网:切换时间＜20ms 支持QoS(802.1p/DSCP)流量优先级管理 支持VLAN (802.1Q) 带VLAN标记 支持IGMP v1/v2/v3 (IGMP snooping)组播管理 支持GMRP 支持LLDP 支持SNMP v1/v2/v3加密验证和访问控制 支持RMON 支持端口隔离 支持PVLAN 支持端口限速 支持风暴抑制 支持端口镜像 支持端口聚合（Trunk/LACP） 支持端口流量监测和流量统计 支持静态MAC绑定 支持端口流控功能 支持SNTP网络时钟 支持syslog 支持802.1x |
| 网络冗余 | 私有环网（切换时间＜20ms）MSTP/RSTP/STP |
| 警告/监测系统 | 通过继电器输出进行故障报警 通过系统日志记录和浏览事件Syslog上报 支持SNMP通过trap发出事件警告通知 |
| 故障输出 | 继电器输出故障报警: 1A@24VDC |
| Console控制口 | RJ45口，RS-232控制线，115200bps-8-N-1 |
| 机械特性 |
| 尺寸 (W x H x D) | 50 x 144 x 112mm |
| 防护等级 | IP40 |
| 安装方式 | 默认导轨，可选挂墙 |
| 重量 (g) | ≤1KG |
| 环境 |
| 存储温度 | -40~85℃ |
| 工作温度 | -40~75℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%无凝露 |
| 认证 |
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) | 接触放电6 kV，空气放电8 Kv 10 V/m，80MHz~ 1 GHz 信号端1 kV，电源输入端2 kV 电源输入端：2kV（线/地），1kV（线/线） 10 V，150kHz~80 MHz |
| 冲击 | IEC60068-2-27 |
| 跌落 | IEC60068-2-32 |
| 震动 | IEC60068-2-6 |
| 安全等级 | EN60950-1 |
| 质保期 | 5 年 |

| 交换机尺寸 |  |
| --- | --- |