RIS7224系列

24口千兆工业级机架式管理型以太网交换机

| 产品特性 |  |
| --- | --- |

- 最多可支持24个口，其中有20个电口，4个千兆Combo口

- 支持EAPS:切换时间＜50ms，MSTP/RSTP/STP

- 支持QoS、VLAN、IGMP Snooping等管理功能

- 工作温度范围 -40℃ ~ 75 ℃

| 交换机参数 |  |
| --- | --- |

| 网络接口 |
| --- |
| 端口描述 | 总端口：24个 最多可支持24个口，其中有20个电口，4个千兆Combo口 |
| 电源 |
| 电源输入 | 冗余输入: 双路85-265VAC/77-300VDC，5针端子 |
| 电源功耗 | ＜20W |
| 保护 | 支持过载保护和反向保护 |
| 技术 |
| 以太网规范 | IEEE 802.3: 10Base-T IEEE 802.3u: 100Base-TX和100Base-FX IEEE 802.3z: 1000BaseX IEEE 802.3ab: 1000Base-T IEEE 802.3x: 流量控制 IEEE 802.3ad: LACP (端口汇聚控制协议) IEEE 802.1D: STP (生成树协议) IEEE 802.1p: COS (服务等级) IEEE 802.1Q: VLAN 标签 IEEE 802.1w for RSTP (快速生成树协议) IEEE 802.1s for MSTP (多生成树协议) IEEE 802.1x 安全认证 IEEE 802.1AB for LLDP 链路层发现协议 |
| MAC地址表 | 8K |
| 优先级队列 | 4个 |
| 巨帧 | 16384 bytes |
| 处理方式 | 存储转发 |
| 交换机特性 | 交换延迟时间: <10μs 交换机背板带宽: 48Gbps VLAN数: 4096 IGMP组播组: 256 支持端口限速 |
| 安全特性 | HTTP/telnet 增强网络安全协议 开启/关闭端口 基于MAC的端口安全机制 基于端口的网络连接控制 (802.1x) RADIUS安全认证 通过VLAN (802.1Q )网络隔离 SNMP v1/v2c/v3加密验证和访问控制 |
| 软件特征 | 支持MSTP/RSTP/STP 支持EAPS:切换时间＜50ms 支持QoS(802.1p/DSCP)流量优先级管理 支持VLAN (802.1Q) 带VLAN标记 支持IGMP v1/v2/v3 (IGMP snooping)组播管理 支持SNMP v1/v2/v3加密验证和访问控制 支持ACL 支持端口隔离 支持端口限速 支持风暴抑制 支持端口镜像 支持端口聚合（Trunk） 支持端口流量监测和流量统计 支持静态MAC绑定 支持端口流控功能 支持SNTP网络时钟 支持syslog 支持802.1x 支持静态路由 支持DHCP snooping |
| 网络冗余 | MSTP/RSTP/STP EAPS |
| 警告/监测系统 | 通过继电器输出进行故障报警 通过系统日志记录和浏览事件syslog上报 支持SNMP通过trap发出事件警告通知 |
| 故障输出 | 继电器输出故障报警: 1A@24VDC |
| Console控制口 | RJ45口，RS-232控制线，38400bps-8-N-1 |
| 机械特性 |
| 尺寸 (W x H x D) | 440 X 44 X 350mm |
| 防护等级 | IP40 |
| 安装方式 | 默认机架 |
| 重量 (g) | ≤5KG |
| 环境 |
| 存储温度 | -40~85℃ |
| 工作温度 | -40~75℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%无凝露 |
| 认证 |
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) | ±8 kV接触放电，±15 kV空气气放电 10 V/m，80MHz~ 1 GHz 电源线±4kV;数据线±2kV 电源线: ±4kV共模，±2kV差模;数据线±2kV 10 V，150kHz~80 MHz |
| 冲击 | IEC60068-2-27 |
| 跌落 | IEC60068-2-32 |
| 震动 | IEC60068-2-6 |
| 安全等级 | EN60950-1 |
| 质保期 | 5 年 |

| 交换机尺寸 |  |
| --- | --- |